# Приложение №1

к решению Думы Семигорского

# сельского поселения

# от 15 февраля 2018 г. № 199

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

на территории муниципального образования                                          Семигорского сельского поселения

на период до 2025 года и с перспективой до 2031года

2018 год

Нижнеилимский район

п. Семигорск

Содержание

- Паспорт программы …………………………………………………………………………….................

- Введение …………………………………………………………………………………………………

- Цели и задачи программы………………………………………………………………………………..

- Сроки реализации программы. …………………………………………………………………………

- Механизмы реализации программы…………………………………………………………………….

- Источники  финансирования программы………………………………………………………………

- Основные мероприятия программы…………………………………………………………………….

- Состояние коммунальной инфраструктуры и обоснование  необходимости ее решения программно-целевым методом…………………………………………………………………………………………..

9.    Ожидаемые результаты ее  реализации…………………………………………………………………….

10.Система организации управления контроля за исполнением программы…………………………..

11.План мероприятий по модернизации  жилищно-коммунального хозяйства, мероприятия по капитальному  ремонту объектов инженерно инфраструктуры, предлагаемые для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (себестоимости) согласно разработанным ОКК производственным программам                            2015-2025 г.г. с перспективой до 2031 года.

# Раздел 1. Паспорт программы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем Коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорское сельское поселение на период до 2025 года с перспективой до 2031года. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.; Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004 г.; Федеральный закон «О теплоснабжении» № 190-ФЗ от 27.07.2010 г.; Градостроительный кодекс Российской Федерации; «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» № 204 от 06.05.2011 г.; «Методика проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса» № 48 от 14.04.2008 г.; Устав муниципального образования Семигорского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация Семигорского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Семигорского сельского поселения |
| Цель Программы | 1. Создание базового документа для дальнейшей разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса МО Семигорского сельского поселения. 2. Разработка единого комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Семигорского сельского поселения 3. Улучшение экологической ситуации. 4. Развитие системы коммунальной инфраструктуры. Основные цели программы: 1) снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры; 2) обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры; 3) повысить надёжность и качество теплоснабжения населённого пункта; 4) модернизация котельных с переходом на новые технологии; 5) создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов на территории; 6) сокращение расходов бюджета на оплату коммунальных услуг муниципальных бюджетных учреждений; 7) сокращение расходов населения при оплате за коммунальные услуги; 8) поддержка граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в части бесплатной установки квартирных приборов учета воды за счет средств местного и софинансирования областного бюджетов. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения; Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения; Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения; Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Семигорского сельского поселения; Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения; Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения; Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Семигорского сельского поселения |
| Сроки и этапы реализации Программы | Период реализации Программы: 2015 – 2025г с перспективой до 2031г. |
| Основные мероприятия Программы | 1. Теплоснабжение 1.1 Оснащение общедомовыми приборами учета тепловой энергии и ГВС 1.2 Промывка трубопроводов и стояков системы отопления многоквартирных домов, сети теплоснабжения внутренней разводки д.№1. 3000п.м.и д. № 2. 1000п.м. 1.3 Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов 1.4 Заделка, уплотнение дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей 1.5 Капитальный ремонт здания КОС и канализационные очистные сооружения. 1.6 Реконструкция тепловой сети от котельной до домов с уменьшением диаметра до 150 мм. 1.7 Демонтаж самостоятельных трубопроводов горячей воды 1.8 Ремонт ветхих тепловых сетей 1.9 Строительство блочно-модульных очистных сооружений 200м3/сутки. 2.Водоснабжение 2.1 Замена ветхих участков сетей водоснабжения 2.2 Замена, ремонт резервуаров чистой воды. 2.3Строительство магистральных сетей водоснабжения. 2.4 Установка приборов для подготовки питьевой воды, учета расхода воды. 2.5Новое строительство насосной станции 12м3/час. 2.1 Водоотведение 2.1.1 Реконструкция объектов системы водоотведения; 2.1.2 Поэтапная реконструкция изношенных сетей водоотведения с использованием современных технологий; 2.1.3. Строительство новых объектов системы водоотведения. 3. Электроснабжение 3.Ремонт уличного освещения. Замена установленных ламп ДРЛ на энергосберегающие лампы в светильниках уличного освещения 3.2 Замена электрооборудования трансформаторных подстанций 4. Утилизация ТБО 4.1Все стихийные свалки подлежат зачистке и ликвидации. 4.2 Мероприятия по сбору и утилизации ртутьсодержащих ламп 4.3 Строительство новых полигонов утилизации ТБО в соответствии с экологическими нормами и правилами |
| Объем и источники финансирования Программы | Основными источниками финансирования Программы являются: Бюджет Иркутской области; Бюджет муниципального образования Нижнеилимского муниципального района; Бюджет муниципального образования Семигорского сельского поселения; Средства предприятий; Прочие источники финансирования Объёмы финансирования ежегодно подлежат уточнению, исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год. Объем финансирования Программы составляет 11300.0тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Программы | Реализация Программы позволит: Обеспечить выполнение мероприятий по строительству и модернизации систем водоснабжения, водоотведения направленных на подключение строящихся и модернизируемых объектов; Провести модернизацию и заменить технологическое оборудование на более производительное и современное; Выполнить мероприятия по энергосбережению; Улучшить качество и обеспечить надежность предоставляемых услуг; сократить аварийность при предоставлении коммунальных услуг и тем самым сократить потери коммунальных ресурсов; Повысить уровень инвестиционной привлекательности городского поселения. |

# Раздел 2.        Введение

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Семигорского сельского поселения на 2015–2025 гг. с перспективой до 2031 года (далее – Программа) является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования  Семигорского  сельского поселения на период 2015–2025 гг. с перспективой до 2031года.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса городского поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

- Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Семигорского сельского поселения.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского  сельского поселения.

- Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения;

- Повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования  Семигорского сельского поселения;

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения;

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Семигорского сельского поселения;

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования  Семигорского сельского поселения.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- Целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- Системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Семигорского сельского поселения как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- Комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми Программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования  Семигорского  сельского поселения.

Срок реализации Программы: 2015–2025 гг. с перспективой до 2031 года.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- Схемы территориального планирования муниципального образования Нижнеилимского муниципального района;

- Правил землепользования и застройки территории муниципального образования  Семигорского  сельского поселения Нижнеилимского муниципального района Иркутской области;

- Прогноза социально-экономического развития муниципального образования  Семигорского сельского поселения, формируемого на ежегодной основе.

Программа разрабатывается в соответствии с:

- Документами территориального планирования муниципального образования Нижнеилимского муниципального района и муниципального образования  Семигорского сельского поселения;

- Инвестиционными программами организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования  Семигорского сельского поселения и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Семигорского сельского поселения;

- Программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального образования  Семигорского сельского поселения;

- Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельского поселения;

- Генеральный план муниципального образования  Семигорского  сельского поселения.

Краткая характеристика  Семигорского  сельского поселения

Семигорское муниципальное образование со статусом сельского поселения входит в состав Нижнеилимского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области». В Семигорское муниципальное образование входят поселки Семигорск и Мерзлотная. Административным центром муниципального образования является п. Семигорск. По данным госстатистики, постоянное население муниципального образования на 1.01.2011 г. составило 0,9 тыс. чел. сельского населения.

Семигорское муниципальное образование окружено межселенными территориями Нижнеилимского муниципального района, только на небольшом участке в северо-восточной части поселения его граница совпадает с границей Нижнеилимского и Усть-Кутского муниципальных районов Иркутской области.

До революции территория Семигорского сельского поселения входила в состав Киренского округа (с 1901 г. - уезда) Иркутской губернии. В 1925 г. Президиум ВЦИК принял постановление об образовании Сибирского края, а в 1926 г. Иркутская губерния была упразднена с заменой существовавшего ранее уездного деления окружной системой. Тогда был образован Нижнеилимский район, с центром в с. Нижнеилимское, в составе Тулунского округа Сибирского края. В 1930 г. окружное деление было упразднено, и районы, в том числе Нижнеилимский, перешли в прямое подчинение г. Иркутску – центру новообразованного Восточно-Сибирского края (с 1936 г. – Восточно-Сибирской области, с 1937 г. – Иркутской области). Территория Семигорского муниципального образования вошла в состав Нижнеилимского административного района Иркутской области.

Семигорское сельское поселение находится в пределах Средне-Сибирского плоскогорья, в долине р. Купа и на прилегающих междуречных территориях с высотами 500-700 м. По территории поселения протекают реки Купа, Мука, Избушечная и др.

Выгоды экономико-географического положения связаны с размещением на Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и на автомобильной дороге федерального значения - А-331 «Вилюй» Тулун – Братск – Усть-Кут – Мирный - Якутск в сравнительной близости от районного центра, г. Железногорска-Илимского (расстояние - 58 км по железной и 53 км - по автомобильной дорогам).

Наличие железной и автомобильных дорог, свободной территории под новое жилищно-гражданское строительство создают благоприятные предпосылки для социально-экономического развития поселения. Сдерживающим фактором развития является удаленность муниципального образования от важнейших экономических центров страны и области. Удаленность поселка от областного центра (г. Иркутска) составляет по железной дороге 1 282 км, от ближайшего большого города, Братска (ст. Гидростроитель), - 271 км. Суровые климатические условия поселения, приравненные к условиям районов Крайнего Севера, а также низкий уровень освоенности территории также осложняют реализацию потенциала социально-экономического и транспортно-географического положения территории.

Семигорское муниципальное образование расположено в восточной части территории Нижнеилимского муниципального района, входит в состав Нижнеилимской районной системы расселения и административно подчиняется непосредственно районному центру – г. Железногорск-Илимский, с которым поддерживает культурно-бытовые связи. В качестве центра муниципального образования п. Семигорск осуществляет функции административного управления и культурно-бытового обслуживания в отношении подчиненного сельского

населенного пункта, п. Мерзлотная с населением 61 чел., расположенного на расстоянии 11 км по железной и 13 км – по автомобильной дорогам. Территория Семигорского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области», составляет 31 163,3 га.

Площадь п. Семигорск в проектных границах составляет 468,2 га. В настоящее время застроенная территория занимает 163,3 га, или 34,9% всех земель в границах поселка. Из нее 104,3 га (63,9% застройки) приходится на жилую зону, большая часть которой, 104,3 га или 79,4%, сформирована индивидуальной застройкой усадебного типа, 0,6 га или 0,4% жилой зоны занимают среднеэтажные жилые дома. Территории ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества, а также прочие жилые зоны составляют 13,8 и 12,7 га соответственно. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилых кварталов. Учреждения обслуживания, составляющие общественно-деловую зону поселка (объекты общественно-делового назначения, здравоохранения и социального обеспечения) размещаются на площади 2,9 га.

Производственные зоны, включающие себя промышленные территории и территории коммунальных объектов, занимают 13,2 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры (территория отвода железнодорожной магистрали, АЗС, вышки сотовой связи, водозаборные скважины и др.) – 13,7 га.

Рекреационная зона, представленная, главным образом, территорией леса, занимает 291,7 га или 62,3% площади поселка, в том числе – 2,1 га – зеленые насаждения общего пользования.

В состав зоны специального назначения входит территория закрытого кладбища общей площадью 1,2 га, располагающаяся в границах населенного пункта. Режимная зона, составляющая 0,2 га, представлена ПЧ-21. Иные зоны – участки нарушенных территорий, подлежащих восстановлению и рекультивации, составляют 13,9 га.

Территория п. ж/д ст. Мерзлотная в проектных границах составляет 30,7 га, основная часть которой – 17,2 га, приходится на зону инженерной и транспортной инфраструктуры (объекты железнодорожного транспорта). Жилая зона, полностью сформированная индивидуальными жилыми домами усадебного типа, занимает 13,5 га или 44,0% площади поселка. В состав жилой зоны включена территория улично-дорожной сети в границах жилой застройки.

Вне границ населенных пунктов площадь территории земель Семигорского сельского поселения составляет 30 664,4 га. Застроенная территория занимает 296,5 га. Большая часть застроенной территории приходится на территорию инженерной и транспортной инфраструктуры – 294,8 га, жилые зоны занимают незначительную площадь, 1,7 га, и представлены участками садоводства и дачных хозяйств.

Основная часть межселенной территории поселения представлена территорией лесов, естественных ландшафтов (луга и пойменные территории) и водных объектов (р. Купа, р. Мука и др.), составляющих рекреационную зону общей площадью 30 364,3 га или 99,0% территории.

Зоны специального назначения (свалки, кладбища) занимают 3,6 га.

Анализ современного использования территории Семигорского сельского поселения позволяет сделать вывод о его низкой эффективности, что обусловлено, прежде всего, ландшафтными особенностями местности. Подавляющую часть земель поселения занимают рекреационные зоны (30656,0га).

Застройкой (с учетом неиспользуемых территорий) занято 490,5 га, что составляет 1,6% всех земель в границах проекта. Рекреационные внеселитебные территории занимают 98,4% площади, под прочие виды использования остается 18,9 га земель поселения.

Жилая зона поселения представлена преимущественно территорией индивидуальных жилых домов усадебного типа – 117,8 га (80,3% жилой застройки) и территорией садоводств – 15,5 га (10,6%), характеризующейся низкой плотностью. На среднеэтажные жилые дома и прочие жилые приходится 0,6 и 12,7 га соответственно.

Площадь участков общественных учреждений и предприятий обслуживания поселенного значения (кроме размещаемых в жилой зоне) составляет 2,9 га.

Производственные зоны занимают площадь в 13,2 га, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры – 325,7 га или 1% всех земель муниципального образования.

В границах поселения имеются зоны специального назначения – территории кладбищ и территории объектов размещения отходов потребления общей площадью 4,8 га. Режимные зоны занимают 0,2 га, иные зоны - 13,9 га.

Использование территории в границах сельского поселения на исходный год разработки генерального плана отражено в таблице

Современное использование территории Семигорского сельского поселения в проектных границах населенных пунктов

| Территории | п. Семигорск | п. ж/д ст. Мерзлотная |  | вне границ населенных пунктов |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| га |  |  |  | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |
| Территории жилых зон | 131,4 | 13,5 | 1,7 |  | 146,6 |  | 0,5 |
| малоэтажная застройка | 104,3 | 13,5 | - |  | 117,8 |  | 0,4 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | 104,3 | 13,5 | - |  | 117,8 |  | 0,4 |
| среднеэтажная жилая застройка | 0,6 | - | - |  | 0,6 |  | 0,0 |
| прочие жилые | 12,7 | - | - |  | 12,7 |  | 0,0 |
| садоводства | 13,8 | - | 1,7 |  | 15,5 |  | 0,0 |
| Общественно-деловых зон | 2,9 | - | - |  | 2,9 |  | 0,0 |
| Производственных зон | 13,2 | - | - |  | 13,2 |  | 0,0 |
| Зон инженерной и транспортной инфраструктуры | 13,7 | 17,2 | 294,8 |  | 325,7 |  | 1,0 |
| Рекреационных зон | 291,7 | - | 30 364,3 |  | 30 656,0 |  | 98,4 |
| в т. ч. зеленые насаждения общего пользования | 2,1 | - | - |  | 2,1 |  | 0,0 |
| Зон специального назначения | 1,2 | - | 3,6 |  | 4,8 |  | 0,0 |
| Режимных зон | 0,2 | - | - |  | 0,2 |  | 0,0 |
| Иных зон | 13,9 | - | - |  | 13,9 |  | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения | 468,2 | 30,7 | 30 664,4 |  | 31 163,3 |  | 100,0 |

Планируемое использование территории

Территория Семигорского сельского поселения в границах муниципального образования, установленных в соответствии с законом Иркутской области от 16.12.2004 г. № 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области», составляет 31 163,3 га. Проектом генерального плана предлагается существенное изменение использования территории сельского поселения.

Территория застройки (без учета санитарно-защитных зон) по проекту расширяется и составит 498,7 га, или 1,6% всех земель сельского поселения. Ландшафтно-рекреационные

внеселитебные территории по-прежнему будет занимать большую часть территории – 98,3% площади в границах проекта, под прочие виды использования останется 0,1% земель

муниципального образования.

К расчетному сроку предусматривается расширение территории жилых зон, к 2031 г. она составит 154,6 га (31,0% площади застройки). Подавляющая часть жилой зоны (91%) приходится на территорию индивидуальной усадебной застройки, площадь которой расширяется, по сравнению с исходным годом, на 22,9 га, до 140,7 га, за счет размещения жилищного строительства на свободной и реконструируемой территории. Территория среднеэтажной жилой застройки к расчетному сроку сохранится на современном уровне и - 0,6 га. В результате размещения новой индивидуальной усадебной жилой застройки, на 2,2 га сокращается территория ведения дачного хозяйства, садоводства и огородничества.

Средняя плотность жилой застройки (без учета садоводств) в границах проекта к расчетному сроку несколько увеличивается - с 160,9 м2/га до 165,6 м2/га, при этом средняя плотность населения в границах жилых кварталов и микрорайонов уменьшается с 7,1 до 6,4 чел./га, что обусловлено повышением проектной средней жилищной обеспеченности населения по сравнению с существующей (с 22,7 м2/чел. до 26 м2/чел.).

Генеральным планом предлагается расширение участков под учреждения и предприятия обслуживания. Их суммарная площадь увеличивается в 1,8 раза – до 5,3 га, главным образом за счет формирования общественных центров, строительства объектов торговли, общественного питания, предприятий коммунально-бытового обслуживания.

На территории поселения появляются зоны физической культуры и спорта. Нормативная территория физкультурно-спортивных сооружений общего пользования определяется в соответствии с рекомендациями Приложения Ж СНиП 2.07.01-89* на уровне 0,7-0,9 га на 1 тыс. жителей и на расчетный срок для населения 0,9 тыс. чел. составляет 0,6 – 0,8 га.

Генеральным планом на территории сельского поселения предлагается размещение, открытых плоскостных спортивных сооружений, также в п. Семигорск проектом предусмотрено строительство спортивного зала. Общая площадь спортивных сооружений Семигорского сельского поселения к расчетному сроку составит 2,0 га, что полностью покрывает нормативную потребность жителей муниципального образования.

Необходимая площадь озелененных территорий общего пользования внемикрорайонного значения на расчетный срок определяется согласно СНиП 2.07.01-89* (п.9.13, табл. 4) и для населенных пунктов сельского поселения с численностью населения 0,9 тыс. чел. составляет 1,1 га при нормативной обеспеченности 12 м2/чел.

Общая площадь озелененных селитебных территорий, с учетом существующих и сохраняемых на расчетный срок, составит по проекту 11,8 га, или 131,1 м2 на одного жителя, что боле чем в 10 раз покрывает нормативную потребность населения и будет способствовать повышению комфортности застройки сельского поселения.

Предусмотренное генеральным планом расширение территории объектов культурно-бытового обслуживания и развитие спортивных сооружений ведет к повышению качества среды и уровня жизни населения.

Проектом предлагается совершенствование функционального зонирования территории муниципального образования. Развивается жилая застройка, расширяются производственные территории – в связи с формированием озеленяемых санитарно-защитных зон. Территория транспортной инфраструктуры уменьшается в результате вывода населенного пункта п. ж/д. ст. Мерзлотная из отвода железнодорожной магистрали.

По проекту площадь рекреационных территорий уменьшается, в связи с изъятием части территорий под жилищно-гражданское и дорожное строительство, организацию санитарно-защитных зон.

В границах сельского поселения на современном уровне сохраняются режимные зоны (ПЧ-21) – 0,2 га. Площадь территорий специального назначения (кладбища, полигон ТБО, скотомогильник) несколько увеличивается – до 6,2 га. В результате закрытия кладбища п.

Семигорск, попадающего в водоохранную зону р. Мука. Проектом предусмотрено новое кладбище общей площадью 0,6 га, организация полигона ТБО и скотомогильника.

Проектное использование территории приведено в таблице

Проектное использование территории Семигорского сельского поселения в проектных границах населенных пунктов

| Территории |  | п. Семигорск | п. ж/д ст. Мерзлотная | вне границ населенных пунктов | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| га |  |  |  | % |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Территории жилых зон |  | 136,4 | 16,5 | 1,7 | 154,6 | 0,5 |
| малоэтажная застройка |  | 124,2 | 16,5 | - | 140,7 | 0,5 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками |  | 124,2 | 16,5 | - | 140,7 | 0,5 |
| среднеэтажная жилая застройка |  | 0,6 | - | - | 0,6 | 0,0 |
| садоводства |  | 11,6 | - | 1,7 | 13,3 | 0,0 |
| Общественно-деловых зон |  | 4,9 | 0,4 | - | 5,3 | 0,0 |
| Производственных зон |  | 35,6 | 6,5 | - | 42,1 | 0,1 |
| в т. ч. озеленение санитарно-защитных зон |  | 21,1 | 6,5 | - | 27,6 | 0,1 |
| Зон инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 14,9 | - | 295,3 | 310,2 | 1,0 |
| Рекреационных зон |  | 275,0 | 7,3 | 30 362,4 | 30 644,7 | 98,3 |
| в т. ч. зеленые насаждения общего пользования |  | 11,5 | 0,3 | - | 11,8 | 0,0 |
| спортивные сооружения |  | 1,6 | 0,4 | - | 2,0 | 0,0 |
| Зон специального назначения |  | 1,2 | - | 5,0 | 6,2 | 0,0 |
| Режимных зон |  | 0,2 | - | - | 0,2 | 0,0 |
| Общая площадь земель в границах поселения |  | 468,2 | 30,7 | 30 664,4 | 31 163,3 | 100,0 |

Основные технико-экономические показатели

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2011 г. | Расчетный срок 2031 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Территория |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах поселения | га м2/чел | 31 163,3 346 258,9 | 31 163,3 346 258,9 |
| в т. ч. территории жилых зон | га % | 146,6 0,5 | 154,6 0,5 |
| малоэтажная застройка | га % | 117,8 0,4 | 141,3 0,5 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | га % | 117,8 0,4 | 140,7 0,5 |
| среднеэтажная застройка | га % | 0,6 0,0 | 0,6 0,0 |
| садоводства | га % | 15,5 0,0 | 13,3 0,0 |
| прочие жилые | га % | 12,7 0,0 | - - |
| общественно-деловых зон | га % | 2,9 0,0 | 5,3 0,0 |
| производственных зон | га % | 13,2 0,0 | 42,1 0,1 |
| зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га % | 325,7 1,0 | 310,2 10,0 |
| рекреационных зон | га % | 30 656,0 98,4 | 30 644,7 98,3 |
| зон специального назначения | га % | 4,8 0,0 | 6,2 0,0 |
| режимных зон | га % | 0,2 0,0 | 0,2 0,0 |
| иных зон | га % | 13,9 0,0 | - - |
| 2 Население |  |  |  |
| 2.1 Численность населения Семигорского сельского поселения | тыс. чел. | 0,9 | 0,9 |
| 2.2 Показатели естественного движения населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,01 | 0,02 |
| убыль | тыс. чел. | 0,02 | 0,01 |
| 2.3 Показатели миграции населения за год |  |  |  |
| прирост | тыс. чел. | 0,02 | 0,03 |
| убыль | тыс. чел. | 0,05 | 0,04 |
| 2.4 Возрастная структура постоянного населения |  |  |  |
| дети до 15 лет | тыс. чел. % | 0,206 22,9 | 0,189 21,0 |
| население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | тыс. чел. % | 0,472 52,4 | 0,459 51,0 |
| население старше трудоспособного возраста | тыс. чел. % | 0,222 24,7 | 0,252 28,0 |
| 2.5 Численность занятого населения – всего | тыс. чел. | 0,328 | 0,43 |
| из них в материальной (градообразующей) сфере | тыс. чел. % численности занятого населения | 0,205 62,5 | 0,245 57,0 |
| в т. ч. промышленность | то же | - - | 0,05 11,6 |
| лесное хозяйство | то же | 0,006 1,8 | 0,01 2,3 |
| транспорт и связь | то же | 0,029 8,9 | 0,035 8,2 |
| работающие за пределами поселения | то же | 0,17 51,8 | 0,15 34,9 |
| в обслуживающей сфере | то же | 0,123 37,5 | 0,185 43,0 |
| 3 Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади | 21,1 | 23,4 |
| в т.ч. государственной и муниципальной собственности | тыс. м2 общей площади / % к общему объему жилищного фонда | 17,1 81,0 | 18,9 80,8 |
| частной собственности | то же | 4,0 19,0 | 4,5 19,2 |
| 3.2 Из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| в малоэтажных домах | то же | 19,6 92,9 | 21,9 93,6 |
| в т.ч. в индивидуальных жилых домах с приусадебными земельными участками | то же | 19,6 92,9 | 21,9 93,6 |
| в среднеэтажных домах | то же | 1,5 7,1 | 1,5 6,4 |
| 3.3 Жилищный фонд со сверхнормативным износом | то же | 9,0 42,7 | 1,7 7,3 |
| 3.4 Убыль жилищного фонда – всего | то же | - - | 8,0 34,2 |
| из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |
| техническому состоянию | тыс. м2 общей площади квартир % к объему убыли жилищного фонда | - - | 7,3 91,2 |
| вынос из зоны подтопления | то же | - - | 0,7 8,8 |
| 3.5 Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади | 21,1 | 13,1 |
| в т. ч. за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта РФ и местных бюджетов | тыс. м2 общей площади /% к объему нового жилищного строитель- ства | - - | 9,1 88,4 |
| за счет средств населения | то же | - - | 1,2 11,6 |
| 3.7 Структура нового жилищного строительства по этажности: |  |  |  |
| малоэтажное | то же | - - | 10,3 100,0 |
| в т. ч. индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | то же | - - | 10,3 100,0 |
| 3.8 Из общего объема нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
| на свободных территориях | то же | - - | 3,0 29,1 |
| на реконструируемых территориях | то же | - - | 7,3 70,9 |
| 3.9 Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| водопроводом | % общего жилищного фонда | 7,1 | 71,8 |
| канализацией | то же | 7,1 | 71,8 |
| центральным отоплением | то же | 7,1 | 6,4 |
| горячим водоснабжением | то же | - | - |
| ваннами (душем) | то же | 7,1 | 6,4 |
| 3.10 Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 22,7 | 26,0 |
| 4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения – всего на 1000 чел. | место | - - | 50 55,5 |
| Общеобразовательные школы – всего на 1000 чел. | место | 250 277,8 | 250 277,8 |
| Поликлиники – всего на 1000 чел. | посещений в смену | 23 25,5 | 23 25,5 |
| Предприятия розничной торговли – всего на 1000 чел. | м2 торговой площади | 215,9 239,9 | 280,9 312,1 |
| Предприятия общественного питания – всего на 1000 чел. | место | - - | 35 38,9 |
| Предприятия непосредственного бытового обслуживания – всего на 1000 чел. | рабочее место | - - | 3 3,3 |
| Клубы – всего на 1000 чел. | зрительское место | - - | 180 200,0 |
| Библиотеки – всего на 1000 чел. | тыс. ед. хранения | 7,7 8,5 | 7,7 8,5 |
| Гостиницы – всего на 1000 чел. | место | - - | 5 5,5 |
| Бани – всего На 1000 чел. | место | - - | 6 6,7 |
| Отделения связи | объект | 1 | 1 |
| Отделения банков, операционная касса | объект | - | 1 |
| 5 Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 Протяженность магистральных улиц и дорог - всего | км | 13,6 | 11,63 |
| в т. ч. магистральных улиц районного значения | км | 2,0 | 11,63 |
| 5.2 Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 24,7 | 24,93 |
| в т. ч. с усовершенствованным покрытием | км | 0 | 24,93 |
| 5.3 Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | 0 | 0 |
| 5.4 Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | нет | нет |
| 5.5 Обеспеченность населения легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | … | 130 |
| 6 Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | … | 0,21 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | … | 0,21 |
| на производственные нужды | то же | - | - |
| 6.1.2 Производительность водозаборных сооружений | тыс. м3/сут. | 0,24 | 0,48 |
| 6.1.3 Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. | … | 150 |
| в т. ч. на хозяйственно-питьевые нужды населения | то же | … | 150 |
| 6.1.4 Протяженность сетей | км | 6,04 | 9,04 |
| 6.2 Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 Общее поступление сточных вод - всего | тыс. м3/сут. | 0,006 | 0,19 |
| в т. ч. хозяйственно-бытовые сточные воды населения | то же | 0,006 | 0,19 |
| на производственные нужды | то же | - | - |
| 6.2.2 Производительность очистных сооружений канализации | то же | 0,7 | 0,2 |
| 6.2.3 Протяженность сетей | км | 0,46 | 2,86 |
| 6.2.3 Производительность очистных сооружений ливневой канализации | тыс. м3/сут. | - | - |
| 6.2.4 Протяженность магистральных сетей ливневой канализации | км | - | - |
| 6.3 Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 Потребность в электроэнергии – всего | млн. кВт-ч/год | 26 500 | 35 510 |
| 6.3.2 Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт-ч | 30 425 | 39 459 |
| 6.3.3 Источники покрытия электронагрузок | МВт | 5,0 | 5,3 |
| 6.3.4 Протяженность сетей | км | 11,6 | 12,9 |
| 6.4 Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,0008 | 0,0058 |
| в т. ч. на коммунально-бытовые нужды | то же | 0,0008 | 0,0058 |
| 6.4.2 Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | - |
| в т.ч. ТЭЦ (АТЭС, АСТ) | то же | - | - |
| районные котельные | то же | - | - |
| 6.4.3 Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | 0,3 | 2,004 |
| 6.4.4 Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 Связь |  |  |  |
| 6.5.1 Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 85,3 | 100,0 |
| 6.5.2 Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 40 | 100 |
| 6.6 Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.6.1 Объем бытовых отходов | тыс. м3/год | 2,8 | 4,3 |
| 6.6.2 Общая площадь свалок | га | 2,0 | 2,0 |
| в т. ч. стихийных | га | 2,0 | - |
| 7 Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 Общее количество кладбищ | га | 2,8 | 3,7 |
| 8 Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | т/год | - | - |
| 8.2 Общий объем сброса загрязненных вод на рельеф | тыс. м3/год | 0,0 | 0,0 |
| 8.3 Рекультивация нарушенных территорий | га | - | 13,0 |
| 8.4 Территории, неблагополучные в экологическом отношении | га | - | - |
| 8.5 Территории с уровнем шума свыше 65 Дб | га | - | - |
| 8.6 Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,11 | 0 |
| 8.7 Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | - | 27,6 |
| 8.9 Защита почв и недр | тыс. чел. | - | - |

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Семигорское сельское поселение» для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного  и промышленного строительства

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

4)  модернизация систем теплоснабжения;

5) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

6) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

7) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

4. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации – 2015-2025 годы и с перспективой до 2031 года.

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Семигорского сельского поселения.

Механизмы реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, комплексная программа социально-экономического развития  Семигорского сельского поселения.

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными Администрацией поселения

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются  и передаются  в Администрацию района.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса, застройщики.

- Источники финансирования программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- привлеченные средства;

- средства поселений;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения  на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет всех источников финансирования, на период до 2031 года составляет    11300тыс. руб., структура финансирования Программы представлена в таблице 1.

Объемы требуемых денежных средств финансирования  Программы также представлены в приложении  к Программе

Таблица 1

| № п/п | Исполнители Программы | Общий объем финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) Источники финансирования мероприятий до 2025 года и с перспективой до 2031года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| 1. | Всего: | 11300 | 0 | 0 | 1100 | 1400 | 400 | 3200 | 900 | 500 | 300 | 1000 | 0 | 2500 |
|  | В т.ч. из средств предприятия ООО «Семигорск» | 320 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
|  | В т.ч. из средств местного бюджета | 260 | 0 | 0 | 30 | 40 | 10 | 100 | 25 | 15 | 10 | 30 | 0 | 0 |
|  | В т.ч. из средств Нижнеилимского муниципального района | 1380 | 0 | 0 | 110 | 140 | 40 | 320 | 90 | 50 | 30 | 100 | 0 | 500 |
|  | В т.ч. из средств Областного бюджета | 9340 | 0 | 0 | 920 | 1180 | 310 | 2740 | 745 | 395 | 220 | 830 | 0 | 2000 |

- Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями Программы являются: модернизация сетей  теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и  застройщиков, осуществляющих строительство объектов  промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении 1 к настоящей программе.

- Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

  - п. Семигорск – капитальный ремонт здания электрокотельной, замена  сетей внутренней разводки тепло-водоснабжения.

В пос. Семигорск  система теплоснабжения: от электрической котельной (в эксплуатации с 1976 года). Здание эл.котельной нуждается в капитальном ремонте так как просел грунт и произошел раскол стены. Оконная рама подвержена гнили, происходит утечка тепла из помещения. Кровля состоит из шифера. Из-за длительного срока службы шифер пришел в негодность.

В котельной установлены два электрических котла марки КЭВ – 160 (0,4 кВ),

которые за годы эксплуатации подвержены износу. За отопительный период электроды меняются и очищаются от накипи три раза, по причине высокой жесткости воды. Чтобы  подготовить для технологических нужд воду, необходимо установить прибор для смягчения холодной подпиточной воды.

8.2. Тепловая сеть от котельной выполнена двухтрубной, прокладка труб подземная. Из-за высокой жесткости воды, в сети оседает большое количество накипи от этого занижена пропускная способность системы теплоснабжения внутренней разводки, что влияет на качество подаваемого тепла населению. Основная часть системы теплоснабжения находится в ветхом состоянии. По этой причине организация несет большие затраты на электроэнергию.

Электрокотельная

- Заменить в электрокотельной два котла КЭВ -160

- Установить  оборудование для подготовки воды на технологические   нужды.

- Установить приборы КИП и А: термометры и манометры на подающем и обратном сетевом трубопроводах, на трубопроводе перед котлами; водомер на подпитке и систему защиты.

Тепловая сеть

- Осуществить замену сети внутренней разводки.

8.2.1 Водозаборная скважина находится в бетонном колодце размером                              2 х 2.5 м, высотой 4м. отапливаемом в холодное время года обогревателями. Над колодцем сооружен кирпичный павильон размером 3 х 3м и высотой 2м. павильон расположен на спланированной площадке, территория зоны санитарной охраны размером 30 х30 м огорожена деревянным забором. Глубина скважины 85.93м, уровень подземных вод на глубине 29.22м.                  Скважина оборудована электрическим погружным  насосом марки                                       ЭЦВ 6-10-110,глубина  загрузки  насоса 39.6м. Мощность водонасосного горизонта 56.71м. Дебит скважины  составляет 302.4куб.м. в сутки. На глубине 39.0м скважина забита железным фланцем.

В июне 2011 года на территории водозабора произошел пожар по причине поджога, сгорело ограждение зоны строго режима. Границы первого пояса необходимо восстановить согласно   требований при эксплуатации водозаборов.

Нуждается в  капитальном  ремонте здания, замене запорной арматуры, замене эл.проводки и эл.щитка, установке обогревателей ,установке приборов учета расхода воды, установке прибора для подготовки и очищения питьевой воды, установке автоматического отключения насоса («Высота»).

8.2.2.     КОС

Канализационные сети и очистные сооружения эксплуатируются с 1976 года.

Отстойники выполнены из бетона и стальных труб. За 39 лет службы происходит разрушение сооружений. В результате отстойники не выполняют своих очистных функций.

Очистные сооружения нуждаются в реконструкции. Здание нуждается в капитальном ремонте.

8.2.3.             Строительство  офиса

Общество с ограниченной ответственностью «Семигорск» организовано в 2007 году, занимается предоставлением жилищно-коммунальных услуг населению по улице Энергетиков. Офисное помещение организации находится в здании администрации Семигорского сельского поселения, что расположено в 3 километрах от объектов коммунального хозяйства и населения потребляющее коммунальные услуги. Из-за отдаленности и неудобства работы с населением возникла необходимость строительства офиса на территории улицы Энергетиков.

    - Электроснабжение

- ОЖИДАЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

После проведения ремонтных работ:

- повышение качества предоставляемых коммунальных услуг

- увеличение срока службы зданий, сооружений и сетей

10. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории поселения является коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению  Программы, требующих координации взаимодействия структур и организаций поселения, участвующих в Программе.

Комиссия вносит  предложения по корректировке Программы в целом  или отделенных ее разделов для рассмотрения его на уровне главы администрации поселения.

В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители администрации и организаций коммунального комплекса.

Текущее управление Программой осуществляет администрация поселения и является муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- организациями, выбираемыми в  порядке установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации  мероприятий программно-целевым методом.

Систематический контроль  за  реализацией Программы осуществляет  администрация поселения путем ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

## Приложение № 1

## 11.План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование мероприятий | Количество (пм) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | 2019 | 2020 | 2021 | 2022г | 2023г | 2024г | 2025-2031г |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Семигорское СП |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем теплоснабжения |
| 1.Сети теплоснабжения по ул. Энергетиков внутренней разводки, дом № 1 дом № 2 | 3000 пм 1000 пм | Модернизация | 2017-2025 гг. |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 2.Капитальный ремонт здания эл. котельной | 1 ед. | Реконструкция | 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | ООО «Семигорск» |
| 3.Установка эл. котлов КЭВ -160 | 2 шт. | модернизация | 2017 г. |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |
| 1.Сети водоснабжения: ул.Энергетиков внутренней разводки, дом №1 | 100 пм | Модернизация | 2018 г. |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 2.Ревизия скважины и Ограждение водозаборного сооружения по ул. Трактовая | 1ед . |  | 2016-2017 гг. |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения |
| 3.Сети водоотведения: внутренней разводки по ул. Энергетики дом №1 | 100 пм | модернизация | 2019 г. |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 4.Капитальный ремонт здания и ограждения территории водозабора в Энергетиках | 1 ед 120 пм | Модернизация Кап. ремонт | 2020 г. |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 5 Строительство скважины | 1 ед. | Новое строительство | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | Администрация СП |
| 6.Резервуары чистой воды | 2 ед. | Новое строительство | 2021 г. |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | Администрация СП, ООО «Семигорск» |
| 7.Насосная станция,12м3/час | 1ед. | Новое строительство | 2018 г. |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | Администрация СП |
| 8. Установка приборов: для подготовки питьевой воды, Учета расхода воды | 1 ед. 2 ед. | Модернизация модернизация | 2022 г. 2023 г. |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 300 |  |  | ООО «Семигорск» |
| 9.Кап.ремонт здания КОС и канализационные очистных сооружений | 1 ед. | реконструкция | 2020 г. |  |  |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | ООО «Семигорск» |
| 10.Блочно-модульные очистные сооружения,200м3/ сут. | 1ед. | Новое строительство | На последующий период 2025-2031гг. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2500 | ООО «Семигорск» Администрация СП |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | 11300 | 0 | 0 | 1100 | 1400 | 400 | 3200 | 900 | 500 | 300 | 1000 | 2500 |  |
| - в том числе из средств предприятий ООО «Семигорск» |  |  | 320 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 |  |
| -в том числе из средств местного бюджета поселения |  |  | 260 | 0 | 0 | 30 | 40 | 10 | 100 | 25 | 15 | 10 | 30 | 0 |  |
| В т.ч. из средств Нижнеилимского муниципального района |  |  | 1380 | 0 | 0 | 110 | 140 | 40 | 320 | 90 | 50 | 30 | 100 | 500 |  |  |  |
| в том числе из средств областного бюджета поселения |  |  | 9340 | 0 | 0 | 920 | 1180 | 310 | 2740 | 745 | 395 | 220 | 830 | 2000 |  |

Глава Семигорского муниципального образования

А.М.Сетямин